- Arsitektur Komputer, merupakan atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer.

Contoh : Set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme I/O.

Organisasi Komputer, adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional.

Contoh : Teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, system memori, dan sinyal-sinyal control.

- Gambar Struktur Komputer – Top Level dan masing-masing fungsi

- CPU, berfungsi sebagai pusat pemroses/ unit pengolah utama.

- Main Memori : untuk menyimpan data, program-program yang sedang berjalan dan melaksanakan instruksi-instruksi.

- Systems Interconnection : unit pengontrol antara perangkat yang saling berhubungan.

- Input/ Output : untuk berinteraksi dengan lingkungan luar dan melakukan hubungan dengan peripheral (perangkat tambahan)

- Gambar Struktur CPU dan masing-masing fungsi

- Input/ Output : untuk berinteraksi dengan lingkungan luar dan melakukan hubungan dengan peripheral (perangkat tambahan.

- System Bus, berfungsi menghubungkan komponen internal dan bus – bus eksternal CPU.

- CPU, berfungsi sebagai pusat pemroses/ unit pengolah utama.

- Memori, sebagai media penyimpan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data.

- Register, berfungsi sebagai tempat penyimpan data sementara dalam CPU selama proses eksekusi. Apabila terjadi proses eksekusi data dalam register dikirim ke ALU untuk diproses, hasil eksekusi nantinya diletakkan ke register kembali.

- ALU (Arithmetic Logic Unit), berfungsi melaksanakan operasi aritmatik serta operasi-operasi logika.

- Internal CPU Interconnection, untuk mengontrol komponen internal CPU yang terdiri dari : ALU, unit kontrol dan register – register.

- CU (Control Unit), yaitu unit pengendali. mengambil, mengkode, dan melaksanakan instruksi sebuah program yang tersimpan dalam memori.

- Gambar Operasi-operasi Komputer dan masing-masing fungsi

Fungsi dari komputer adalah :

- Fungsi Operasi Pengolahan Data

- Fungsi Operasi Penyimpanan Data

- Fungsi Operasi Pemindahan Data

- Fungsi Operasi Kontrol

- Fungsi Operasi Pemindahan Data

Contoh : Keyboard ke Screen

- Fungsi Operasi Penyimpanan Data

Contoh : Download File dari Internet ke Media Penyimpanan

- Fungsi Proses dari/ ke Unit Penyimpanan

Contoh : Updating bank statement

- Fungsi Proses dari Unit Penyimpanan ke I /O

Contoh : Printing a bank ke statement

# Text boxes

Data Processing Facility

Data Storage Facility

Control

Mechanism

Data Movement Apparatus

Systems Interconn-ection

Central Processing Unit

Computer

Main Memori

Input Output

Peripherals

Communicaton Line

System Bus

I/O

Register

Control

Unit

Internal CPU Interconne-ction

CPU

Memory

Computer

CPU

Gambar : Struktur Komputer – Top Level

ALU

Data Processing Facility

Data Storage Facility

Data Processing Facility

Data Processing Facility

Data Storage Facility

Control

Mechanism

Data Movement Apparatus

Gambar dari Fungsi Komputer

Gambar : Struktur CPU

Control

Mechanism

Data Movement Apparatus

Data Storage Facility

Control

Mechanism

Data Movement Apparatus

Data Processing Facility

Data Storage Facility

Control

Mechanism

Data Movement Apparatus